Марка мотоцикла:Honda

Модель мотоцикла: CB1

Артикул: 11601

Схема сборки:

Вид  справа:                                                                                                                  Вид слева:

Комплектность:

1-Дуга левая – 1шт

2-Дуга правая – 1шт

3-Шпилька 1шт + шайба 2шт + гайка 2шт (для нижней точки крепления дуг)

4-Болт М10х1.25х50 2шт + проставочная втулка 2шт (для верхней точки крепления дуг)

Последовательность сборки:

1-Определите места крепления дуг согласно рисунку.

2-Вывернете болты крепления двигателя к раме с левой стороны.

3-Наживите левую дугу болтом №4, шпилькой №3,  переднюю точку крепления дуги закрепите штатным болтом крепления двигателя к раме.

4-Повторить процедуру для правой стороны.

5-Затянуть весь крепёж с усилием, согласно приведенной ниже таблице.

Комментарии:

1-Производить установку дуг следует последовательно (сначала с одной стороны, потом с противоположной) во избежание возможного накренения двигателя в раме.

Уважаемые покупатели!

Для получения более подробной информации по всем вопросам, связанным с техническими консультациями по установке слайдеров и дуг, а также с гарантийными обязательствами относительно производимой нами продукции вне зависимости от места ее приобретения, обращайтесь, пожалуйста, напрямую в ближайшее представительство «Крэзи Айрон»:

- ООО "Крэзи Айрон"

г.Санкт-Петербург, ул.Курская, д. 27

+7 (812) 740 73 51

+7 (921) 942 32 31

orders@crazyiron.ru

- ООО «Крэзи Айрон ЮГ"

г. Краснодар,

ул. Зиповская, д. 9

+7 (861) 290 80 03

+7 (961) 512 87 67

ufo@crazyiron.ru

Справочная информация:

| Общие моменты затяжки в H*м |
| --- |
| Резьба | Состояние резьбы |
|  | смазанная | не смазанная |
|  | материал | материал |
|  | 8.8 | 8.8 |
| М6 | 10 | 11 |
| М8 | 24 | 26 |
| M10 | 48 | 53 |
| М12 | 84 | 91 |
| М12х1,5 | 86 | 94 |

Удачи на дорогах!

www.crazyiron.ru

© Crazy Iron