Марка мотоцикла:Honda

Модель мотоцикла: CB1000R

Артикул: 11431

Комплектация и схема сборки:

Правая сторона                                                        Левая сторона

- Болт М12х1.25x70 – 1шт                                              - Болт М12х1.25х90 – 1шт

Шайба – 1шт                                                                    Шайба – 1шт

Гровер – 1шт                                                                    Гровер – 1шт

Проставочная втулка 20х12х15 – 1шт

,          -  Шпилька М12х385 – 1шт

Проставочная втулка 20х12х30 2шт

Шайба – 2шт

Гайка – 2шт

-Шпилька М12х350 – 1шт                                                  - Болт М10х1,25х90 – 1шт

Проставочная втулкатулка 20х12х25 – 1шт                          Проставочная втулка – 16х10х55

Шайба - 2шт                                                                     Шайба - 1шт

Гайка – 2шт                                                                      Гровер – 1шт

Последовательность сборки:

1-Определите точки крепления дуг согласно рисунку.

2-Выверните штатные болты в точках 1, 2, 3

3-Приложите дугу к мотоциклу соответственно точкам крепления.

4-Наживите дугу соответствующим крепежом.

5- Повторите процедуру для левой стороны (точки 4, 5, 6, используя соответствующий крепеж)

6-Затяните весь крепёж с усилием, согласно приведенной ниже таблице.

Уважаемые покупатели!

Для получения более подробной информации по всем вопросам, связанным с техническими консультациями по установке слайдеров и дуг, а также с гарантийными обязательствами относительно производимой нами продукции вне зависимости от места ее приобретения, обращайтесь, пожалуйста, напрямую в ближайшее представительство «Крэзи Айрон»:

Справочная информация:

| Общие моменты затяжки в H*м |
| --- |
| Резьба | Состояние резьбы |
|  | смазанная | не смазанная |
|  | материал | материал |
|  | 8.8 | 8.8 |
| М6 | 10 | 11 |
| М8 | 24 | 26 |
| M10 | 48 | 53 |
| М12 | 84 | 91 |
| М12х1,5 | 86 | 94 |

Удачи на дорогах!

www.crazyiron.ru

© Crazy Iron

# Text boxes

3551

551

2551

5

41

6551